PROJET DE TERMINALE – PAC

Objectif : Modifier une partie de la chaine d’énergie de la voiture échelle réduite. Remplacer le stockage d’énergie des batteries Li-Po par un stockage d’hydrogène compressé
Pour transformer l’énergie H² en électricité, nous comptons mettre en place un système de Pile a combustible. (PAC)

Les contraintes des modification en vues :
1. LE COUT
2. LA PLACE (à l’interieur de la voiture)
3. La COMPLEXITE (pour mettre en œuvre la nouvelle chaine d’energie)
4. LA SECURITE (1kg de H² = 3 fois plus inflammable qu’1 kg d’essence ou de gasoil )
D’un autre côté, la réalisation de ce projet permettrait un vrai défi énergétique, car la mise en place d’un système PAC est relativement propre (moins chimique que des batteries et rejette beaucoup moins de déchets => seulement de H²0 lors du fonctionnement). De plus, ce projet permetterais de faire avancer notre cause commune, la course à l’energie, au développement durable (d’où notre filière). L’integration d’un système de haute technologie dans une voiture modèle réduit serait pour notre groupe, un veritable défi que nous entreprenons avec envie.

RECHERCHES :
Nous avons commencés a « éplucher » les possibilitées de réalisation. A ce jour voici notre meilleur vision des choses :
1 pile a combustible de 100watt :
Type of Fuel Cell	PEM
Number of cells	24
Rated power	100W
Performance	14V@7.2A
Purging Valve Voltage	12V
Reactants	Hydrogen and air
External temperature	5-35ºC
Maximum stack temperature	65ºC
Composition	99.999% Dry H2
Hydrogen pressure	5.8-6.5 PSI (0,4 – 0.45 Bar)
Humidification	Self humidified
Cooling	Air (integrated cooling fan)
Weight (with fan and casing)	950g
Dimensions	14.3cm x 10.9cm x 9.4cm
Hydrogen flow rate	1.3 l/min of hydrogen at maximum power
Start up time	Immediate
Stack efficiency	40% at 14V
Controller	250g
Low Voltage Shut Down	12V
Over Current Shut Down	12A
Over Temperate Shut Down	65ºC

http://www.fuelcellstore.com/en/pc/viewPrd.asp?idproduct=1107&idcategory=46
Cout de la pile a Hydrogène : 1 250 €

1 Détendeur pour stabiliser et abaisser la pression d’entrée de la PAC
Pression d'entrée : 20 bar
Pression d'utilisation (selon modèles) : de 0,1 à 10 bar
Débits (selon modèles) : jusqu'à 26 m3/h

http://materiels.airliquide.com/nos-produits/detendeurs/serie-dc-50.html
Cout du détendeur : 225€

1 Réservoir d’hydrogène pour pouvoir stocker le gaz
Dimensions:	Ø25 x L45 mm
Weight:	100g
Storage capacity:	10NL (standard liter)
Vessel material:	stainless steel
Type of connectors:	Quick coupling with 4mmOD tube
Charging pressure:	1.5MPa
Discharge pressure:	0.2MPa (@20°C)
Flow rate:	0.1NL/min (@25°C)
Heat supply:	air convection

http://www.fuelcell-store.com/en/hydrogen-storage/11-mh10-metal-hydride-tank-par-10.html Pour 1 seule cartouche 160€ avec TVA
Avec une bombonne plus grande (Autonomie x2) : http://www.fuelcell-store.com/en/hydrogen-storage/12-mh20-metal-hydride-tank.html pour 320€ TTC
 Le stockage des gaz s’effectue sous une pression nominale de 15 Bar (1.5MPA in English)

1 Compresseur
Pour compresser le gaz H² afin de le stocker dans la bombonne, on doit trouver un système de compression tennant compte des contraintes :
il faut que la gaz de sorti soit propre, il faut qu’il soit comprimé a une pression sufisante.
Un compresseur de Refrigérateur convient parfaitement a notre demande, la partie HP d’un refrigérateur avoisine les 12 bar. C’est sufisant. Du fait de sa conception, le compresseur comprime en temps normal un gaz a effet de serre poluant, voici une garantie supplémentaire de sécurité. Il n’y aura aucun risque de fuite.
Le compresseur est noyé dans une cuve en acier (soudée) ce qui garanti la protection des personnes en cas de tout incident sur le materiel.
http://www.piecesfrigo.com/PBSCProduct.asp?ItmID=11917683 Prix : 172€ TTC
Puissance frigorifique à -10°C 339 W
Puissance en cheval 1/4 CV
220-240 V 50 Hz
Gaz R134a
Haute/moyenne pression -25°C/+10°C
Température d'utilisation max. 32°C
Cylindrée du compresseur 8,8 cm³
Complet avec starter, condensateur, boitier et système de fixation

Cout total max estimé du projet : 2200 €